SNÍMAČ  HLADINY  MAVE 2-S5 DIN

Použití: 
Snímání hladiny vodivých kapalin v kotlích, expanzních nádobách, sběrnách kondenzátu, odpadových vod a podobně.

Technické údaje:

| Provedení |  | 3 x S1, 1x S2 |
| --- | --- | --- |
| Napájení |  | 230 V AC +6 -10% |
| Spotřeba |  | 3 VA |
| Zatížení kontaktů relé |  | 250V/5A |
| Napětí na sondě |  | 12V AC/0,6 mA |
| Signalizace |  | LED diodami |
| Rozměry |  | 105x90x60 mm-6M |
| Krytí |  | IP 20 |
| JKPOV |  | 405110 |

Výrobek schválen EZÚ Praha protokolem č. 1. 609624-00/00.
Vyhovuje EMC,ČSN EN 50081-2,ČSN EN 61000-3-2/A12,ČSN EN 50082–2
Záruční doba 2 roky od data montáže potvrzeného na záručním listě.

Popis činnosti snímače hladiny MAVE 2-S5 DIN:
Tento výrobek obsahuje 3 samostatné snímače MAVE 2-S1, které slouží pro snímání minimální nebo maximální hladiny svorky 1,3,5 a jeden snímač MAVE 2-S2, lze použít pro funkci doplňování nebo vyčerpávání s diferencí danou vzdáleností snímacích sond, svorka 7- vrchní sonda, svorka 9- spodní sonda.

Svorkové zapojení:



S1-3
Svorky ………1,3,5

S4
Horní sonda: 7
Spodní sonda: ….. 9

Svorky …… .2,4,6,8
spojené-referenční